## Slide 1
Treinamento
Chumbamento de passantes
Padrão de execução para deixar o entorno dos tubos liso, nivelado e pronto para impermeabilização.
Objetivo: reduzir retrabalho, falhas de aderência e risco de infiltração nos pontos críticos.

## Slide 2
Por que este serviço é crítico?
O passante é uma interrupção na superfície: qualquer falha vira caminho preferencial para água.
Estanqueidade
A impermeabilização depende de base contínua e bem aderida para impedir passagem de água no encontro piso/tubo.
Aderência
Poeira, ninho, ondulação e partes soltas reduzem contato do impermeabilizante e favorecem descolamento.
Durabilidade
Quando o chumbamento nasce correto, a proteção mecânica e o acabamento trabalham sem ponto alto, fissura ou acúmulo de água.
Base técnica usada no treinamento: NBR 9575, NBR 9574, práticas de preparo de substrato e boletins de fabricantes.

## Slide 3
Padrão aceito
Como deve ficar antes de liberar para impermeabilização.
Tubo/passante rigidamente fixado, sem movimentação ao toque.
Argamassa bem compactada no entorno, sem vazios, ninhos, trincas ou partes soltas.
Acabamento liso, coeso e sem protuberâncias.
Nível regular no entorno do passante, sem ondulações que criem ponto alto ou empoçamento.
Superfície limpa, sem pó, graxa, resíduos soltos ou excesso de nata fraca.
Arremate compatível com o sistema de impermeabilização indicado para a área.
Foto 5 | Certo
Base lisa e contínua junto ao tubo.
Foto 7 | Certo
Entorno regularizado para receber impermeabilização.

## Slide 4
Exemplos corretos
Fotos com chumbamento liso e pronto para impermeabilização, após limpeza final.
Foto 1 | Certo
Área preenchida e regularizada.
Foto 2 | Certo
Arremate contínuo ao redor do passante.
Foto 3 | Certo
Passante alinhado e base fechada.
Foto 5 | Certo
Superfície lisa no perímetro.

## Slide 5
Mais exemplos corretos
O acabamento deve permitir continuidade da impermeabilização no encontro com o tubo.
Foto 6 | Certo
Chumbamento regular e sem ressalto crítico.
Foto 7 | Certo
Regularização homogênea no entorno.
Atenção antes de liberar
Mesmo nos exemplos certos, remover poeira e resíduos soltos antes da imprimação ou da primeira demão. O aspecto final esperado é superfície firme, limpa, lisa e sem ondulações.

## Slide 6
Exemplos errados
Fotos 4, 8, 9 e 10: não liberar para impermeabilização.
Foto 4 | Errado
Desnível e acabamento ondulado.
Foto 8 | Errado
Vazio junto à parede e tubo sem arremate adequado.
Foto 9 | Errado
Irregularidades, poeira e textura fraca.
Foto 10 | Errado
Ondulação e borda levantada.

## Slide 7
O que corrigir nos casos errados
Critério prático para retrabalho antes da impermeabilização.
Remover material solto, nata fraca, poeira e restos de concreto/argamassa.
Abrir e recompor falhas até encontrar base firme e aderente.
Rechumbar o passante com argamassa compatível, bem compactada e sem vazios.
Regularizar o entorno no nível correto, sem lombada, rebaixo, ondulação ou ponto que acumule água.
Desempenar e alisar a superfície, evitando cantos vivos e ressaltos junto ao tubo.
Aguardar cura/liberação conforme procedimento da obra e ficha do produto impermeabilizante.
Não corrigir com uma demão mais grossa de impermeabilizante. A base precisa ser corrigida antes.

## Slide 8
Passo a passo recomendado
Sequência simples para padronizar a execução.
1. Preparar
Limpar, remover partes soltas e umedecer/saturar somente quando o procedimento exigir.
2. Fixar
Garantir que o passante esteja firme e na posição correta antes de preencher.
3. Preencher
Aplicar argamassa em camadas compactadas, sem deixar vazios junto ao tubo.
4. Regularizar
Nivelar, desempenar e eliminar ondulações, ressaltos e cantos vivos.
5. Conferir
Checar aderência, limpeza, nivelamento, cura e compatibilidade com impermeabilização.

## Slide 9
Checklist de liberação
Use antes de chamar a equipe de impermeabilização.
[ ] O passante está fixo e sem jogo?
[ ] O entorno está totalmente preenchido?
[ ] Não há vazios, ninhos, trincas ou bordas quebradas?
[ ] A superfície está lisa, coesa e sem partes soltas?
[ ] O nível está correto, sem ondulação ou empoçamento?
[ ] A área está limpa e sem pó, óleo, graxa ou detritos?
[ ] A cura/tempo de liberação foi respeitada?
[ ] O arremate atende ao detalhe de impermeabilização da obra?
Critério de aceite
Passou no checklist: libera para impermeabilização. Falhou em qualquer item: corrige antes. O custo de corrigir agora é menor que reparar infiltração depois.

## Slide 10
Fixação rápida
Perguntas para fechar o treinamento em campo.
1. Por que a ondulação ao redor do passante não pode ser aceita?
2. O que deve ser feito quando há vazio junto ao tubo ou à parede?
3. Qual é o risco de impermeabilizar sobre poeira ou nata fraca?
4. Cite três itens do checklist antes de liberar a área.
Mensagem-chave
Impermeabilizante não corrige base ruim. Chumbamento correto é base firme, lisa, nivelada e limpa.

## Slide 11
Referências usadas
Conteúdo técnico resumido para treinamento interno.
ABNT NBR 9575: requisitos de projeto para garantir estanqueidade e compatibilidade do sistema de impermeabilização.
ABNT NBR 9574: execução de impermeabilização, incluindo preparo da base e detalhes críticos.
UTFPR, Sistemas de impermeabilização: regularização uniforme, coesa, aderida, sem protuberâncias; passantes e ralos rigidamente fixados.
IBI, Casos reais de preparação de superfícies: a qualidade da base é pré-requisito para o desempenho da impermeabilização.
Quartzolit/Vedacit: substrato limpo, seco/íntegro conforme produto, sem pó, óleo, graxa, detritos ou irregularidades.
Links consultados: repositorio.utfpr.edu.br | ibibrasil.org.br | blok.com.br | quartzolit.weber | vedacit.com.br